## Slide 1
Код Хэмминга. Общее описание
d0min = 3
Когда при передаче кодового слова возникает одиночная ошибка, окажутся невыполненными те проверочные соотношения Si, в которые входит значение ошибочного разряда.
Примеры кодов
Для m  (n, m) код Хэмминга
(n,m) = (2k-1, 2k-1-k)
sk | sk-1 | .. | s2 | s1
k - разрядное двоичное число:
Это систематический код, с m информационными и k = (n-m) проверочными битам. Код Хэмминга является кодом с проверкой на четность, с той лишь разницей, что эта проверка производится k раз.
При каждой проверке охватывается часть информационных символов и один избыточный, при этом получается один контрольный символ.
Если результат проверки дает четное число, то контрольному символу присваивается значение ‘0’, если нечетное – ‘1’.

## Slide 2
Пусть по каналу связи передается слово , тогда закодированное сообщение обозначим
Порядок кодирования по методу Хемминга

## Slide 3
и
Зависимость между числом информационных и проверочных разрядов
n | m | k | n | m | k
3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4
5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4
7 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4
9 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4
10 | 6 | 4 | 15 | 11 | 4
Соотношение между количеством информационных и контрольных символов в коде Хэмминга

## Slide 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Пример. Матрица кода Хэмминга (15,11)
Определение мест расположения и значений контрольных символов
Строки матрицы – это проверочные уравнения из которых вычисляются значения контрольных разрядов. Единицы в строке – обозначают разряды, которые будут принимать участие в суммировании (или в контролировании).
Для определения мест расположения контрольных символов необходимо построить матрицу кода Хемминга. Размер матрицы - (k*n).
Характерной её особенностью является то, что столбцы матрицы являются различными ненулевыми комбинациями символов алфавита {0,1} длины k, выписанные в порядке возрастания их значений.
k
n=2k
s1 = u’1u’3u’5u’7u’9u’11u’13u’15 = 0
s2 = u’2u’3u’6u’7u’10u’11u’14u’15 = 0
s3 = u’4u’5u’6u’7u’12u’13u’14u’15 = 0
s4 = u’8u’9u’10u’11u’12u’13u’14u’15 =0
(*)

## Slide 5
Целесообразно выбирать такое размещение контрольных символов в кодовой комбинации, при которой каждый из них включается в минимальное число проверяемых групп (лучше в одну). На этом основании контрольные разряды это – u’1, u’2, u’4, u’8 , то есть те места, где столбцы матрицы Хэмминга является степенью числа 2 - 20, 21, 22, 24 и т.д.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Пример. Матрица кода Хэмминга (15,11)
Окончательно получаем закодированное сообщение для кода (15,11):
Значения контрольных разрядов получаем из системы уравнений (*):
k1 = u’3u’5u’7u’9u’11u’13u’15
k2 = u’3u’6u’7u’10u’11u’14u’15
k3 = u’5u’6u’7u’12u’13u’14u’15
k4 = u’9u’10u’11u’12u’13u’14u’15

## Slide 6
Порядок проведения проверок и декодирования
При получении закодированного по методу Хэмминга сообщения необходимо проверить выполнимость соотношений для контрольных разрядов:
s1 = k1u’3u’5u’7u’9u’11u’13u’15
s2 = k2u’3u’6u’7u’10u’11u’14u’15
s3 = k3u’5u’6u’7u’12u’13u’14u’15
s4 = k4u’9u’10u’11u’12u’13u’14u’15
В результате будет получена k-разрядное число S, которое называется «синдром»:
s4 | s3 | s2 | s1
S:
Правила интерпретации значения синдрома:
  S=0 – передача сообщения произошла без ошибок;
  S<>0 – во время передачи произошла ошибка, при этом – десятичное значение синдрома – номер разряда , переданного с ошибкой.

## Slide 7
Общий алгоритм декодирования кода Хэмминга:
Провести проверку всех битов чётности
Если все биты чётности верны, то перейти к п 5.
Вычислить сумму номеров всех неправильных битов чётности
Инвертировать содержимое бита, номер которого равен сумме, найденной в п.3
Исключить биты чётности , передать правильный информационный код