## Slide 1
Определение. Помехоустойчивость – называется способность системы осуществляющей прием информации в условиях наличия помех в линиях связи.
Определение. Помехой называется сторонние возмущение, действующее в системе, препятствующее правильному приему сигналов.
Помехоустойчивое кодирование

## Slide 2
Для защиты полезной информации необходимо вводить избыточность (смысловая, физическая, статистическая, )
Коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки бывают двух видов: - блоковые коды; - сверточные коды
Коды, которые обеспечивают возможность обнаружения и исправления ошибки, называют помехоустойчивыми.
Код, содержащий помимо информационных еще и контрольные разряды называется систематическим кодом.
Длина слова систематического кода (n) = число информационных разрядов (m) + число контрольных разрядов(k)
m
k = n-m
n

## Slide 3
Источник сообщений
Кодирующее устройство
Канал
Получатель сообщений
Декодирующее устройство
Сигнал
Сигнал + помеха
Принятый первичный сигнал
Декодированный сигнал
помеха
Схема системы связи
Кодовая таблица | 
a1 | c(a1) = b11b12..b1r
a2 | c(a2) = b21b22..b2r
.. | …
ak | c(ak) = bk1bk2..bkr
Сообщение:  = ai1 ai2 … aim ,
где aij 
Алфавит:  = {a1,a2,…, an}
’ = {b1,b2,…, bp}
Закодированное сообщение:  = c(ai1) c(ai2) … c(aim) = bi1 bi2 … bin
Схема работы кодирующего и декодирующего устройств
Процесс кодирования
Процесс декодирования

## Slide 4
Геометрическая интерпретация построения кодовых слов
Пусть = 101011 – вектор в пространстве или точка в пространстве Bn, где n – длина слова ( блока); B={0,1}.
Всего точек в пространстве Bn  2n.
000
010
001
110
101
011
111
100
Пример пространства B3
Код – это некоторые точки пространства Bn, или некоторое подмножество пространства Bn
Пример пространства B2
00
01
10
10
Пример пространства B1
0
1
Примеры пространств Bn разных размерностей

## Slide 5
Замечания к процедуре построения двоичных кодовых слов:
1. На вход кодирующего устройства поступает последовательность из k информационных двоичных символов. На выходе ей соответствует последовательность из n двоичных символов, причем n>k.
2. Всего может быть:
      2k различных входных и
      2n различных выходных последовательностей.
3. Из общего числа 2n выходных последовательностей только 2k последовательностей соответствуют входным. Их называют разрешенными кодовыми комбинациями.
4. Остальные 2n-2k возможных выходных последовательностей для передачи не используются. Их называют запрещенными кодовыми комбинациями.

## Slide 6
При передаче сообщения от источника к получателю возможны следующие варианты передачи и получения сообщений:
Передача с ошибкой, ошибка обнаружена (отправили i  получили j ,  i,j=1..p, ij);
Передача без ошибок (отправили i  получили i ,  i=1..p);
Передача с ошибкой, ошибка не обнаружена (отправили i  получили  ,  i=1..p,  - не является кодовым словом);
1
2
…
p
Канал связи
1
2
…
p
Передача сообщений
Существуют следующие способы борьбы с ошибками передачи:
Увеличить расстояние между точками пространства Bn;
Уменьшить количество кодовых слов.
Определение. Код обнаруживает t ошибок, если для всякого r  t r ошибок переводит кодовое слово в некодовое.

## Slide 7
Код с проверкой на четность
m
1
n = m+1
Описание: Код дополняется 1 контрольным разрядом, в который записывается 0 или 1, дополняющие сумму информационных разрядов до четного числа.
ai1 ai2 … aim
(ai1  ai2  …  aim)
+
+
Пример кодирования двухразрядных слов:
00  000
01  011
10  101
11  110
000
010
001
110
101
011
111
100
Код -тетраэдр
Примеры
кодов

## Slide 8
Примеры
кодов
ai1 | ai2 | … | aiq | k11
ai(q+1) | ai(q+2) | … | ai(2q) | k12
… | … | … | … | …
ai(q*(p-1)+1) | ai(q*(p-1)+2) | … | aim | k1p
k21 | k22 | … | k2q | 
Замечания.
Увеличение избыточности передаваемых кодов приводит к тому, что появляется возможность не только обнаружить, но и исправить ошибку.
Признаком отсутствия искажения в процессе приема-передачи является равенство контрольного разряда нулю
Модификация кода с проверкой на четность
Кодируется слово ai1 ai2 … aim. Длинное слово разбивается на группы по q разрядов и записываются в таблицу размера (, где p = . Контрольные разряды выделяются всем группам по строкам и столбцам.

## Slide 9
Примеры кодов
Один заданный информационный символ повторяется n раз. Это (n, 1)-код. Для него минимальное расстояние равно n, и при предположении, что большинство принятых битов совпадает с переданным информационным битом, может быть исправ­лено (n — 1)/2 ошибок.
0 |  | 00000
1 |  | 11111
Коды с повторением

## Slide 10
На множестве двоичных слов длины m расстоянием d(а,b) – расстоянием Хэмминга - между двумя словами a и b называют число несовпадающих позиций этих слов.
Например: расстояние между словами a=0110100 и b=0010101 равно 2.
Определение: Минимальное расстояние, взятое по всем парам кодовых разрешенных комбинаций кода, называют (минимальным) кодовым расстоянием (d0min).
Расстояние Хэмминга. Кодовое расстояние
0110100
0010101
0100001

Пример: Рассмотрим код, заданный таблицей
00 |  | 10101
01 |  | 10010
10 |  | 01110
11 |  | 11111
d(10101, 10010) = 3
d(10101, 01110) = 4
d(10101, 11111) = 2
d(10010, 01110) = 3
d(10010, 11111) = 3
d(01110, 11111) = 2
d0min = 2 – кодовое расстояние для данного кода

## Slide 11
При взаимно независимых ошибках наиболее вероятен переход в кодовую комбинацию, отличающуюся от данной в наименьшем числе символов.
Рассмотрим код, исправляющий ошибку. Идея построения такого кода наглядно иллюстрируется геометрической моделью трехзначного двоичного кода на все сочетания, которая представляет собой куб.
000
010
001
110
101
011
111
100
Для каждой вершины куба имеются три вершины, которые отстоят от нее на один шаг (на расстоянии одного ребра куба), еще три вершины, которые отстоят на два шага, и одна вершина — на три шага.
Расстояние между ближайшими кодовыми комбинациями называется кодовым расстоянием.
Замечание. Кодовое расстояние — параметр, характеризующий помехоустойчивость кода и заложенную в нем избыточность.
Геометрическая интерпретация кодового расстояния и расстояния Хэмминга

## Slide 12
Кодовое расстояние (d)
Если кодовое расстояние d = 1 (избыточность в коде отсутствует), то не могут быть обнаружены даже единичные искажения, так как искаженная комбинация будет совпадать с одной из разрешенных.
Если кодовое расстояние d = 2, то такой код позволяет обнаруживать одиночные ошибки, так как уже есть возможность сделать так, чтобы искаженная комбинация не входила в число разрешенных.
По рисунку легко определить кодовые комбинации, обнаруживающие ошибку в комбинации 000. Они должны отличаться друг от друга в двух символах, т. е. отстоять от точки 0 на два шага.
000
010
001
110
101
011
111
100

## Slide 13
Как видно из рисунка ими являются 110, 011, 101. Для исправления одиночной ошибки расстояние от точки 0 следует увеличить еще на один шаг. Такая комбинация будет только одна — 111.
Для трехмерного куба корректирующие комбинации расположены на противоположных вершинах куба. Это пары 000—111, 010—101, 001—110, 011—100 (Коды-спутники).
000
010
001
110
101
011
111
100

## Slide 14
Идея исправления ошибки в кодах-спутниках весьма проста. Главное, чтобы при искажении любой комбинации не могла быть образована соседняя рабочая комбинация. Процесс исправления ошибки заключается в том, что искаженная комбинация отождествляется с ближайшей разрешенной комбинацией.
Например, если передавать буквы алфавита, которым соответствуют следующие комбинации двоичного кода: А — 00000, Б — 00111 и В — 11100, то при искажении любого одного знака легко определить, какая комбинация была передана, так как каждая из них отличается друг от друга не меньше чем в трех символах (кодовое расстояние d≥3).
Исправление ошибки в кодах-спутниках

## Slide 15
В общем случае при необходимости обнаруживать ошибки кратности до r включительно минимальное хэммингово расстояние между разрешенными кодовыми комбинациями должно быть по крайней мере на единицу больше r.
В общем случае для обеспечения возможности исправления всех ошибок кратности до s включительно при декодировании по методу максимального правдоподобия, каждая из ошибок должна приводить к запрещенной комбинации, относящейся к подмножеству исходной разрешенной кодовой комбинации
Декодирование после приема производится таким образом, что принятая кодовая комбинация отождествляется с той разрешенной, которая находится от нее на наименьшем кодовом расстоянии.
Такое декодирование называется декодированием по методу максимального правдоподобия
d0 min≥r+1

## Slide 16
Пример. Рассмотрим (2,3)–код с проверкой на четность.
Множество кодовых слов есть 000, 101, 011, 110. Минимальное расстояние между кодовыми словами равно 2. Этот код способен обнаруживать однократную ошибку.
Общее выражение для определения кодового расстояния в случае одновременного обнаружения и исправления ошибок
d = r + s + 1
, где
  r — число обнаруживаемых ошибок;
  s — число исправляемых ошибок;
  d — минимальное количество элементов, в которых одна кодовая комбинация отличается от другой.
Если требуется определить кодовое расстояние исходя только из количества исправляемых ошибок, то применяют формулу
d = 2s + 1

## Slide 17
Код Хэмминга
d0min = 3
Когда при передаче кодового слова возникает одиночная ошибка, окажутся невыполненными те проверочные соотношения, в которые входит значение ошибочного разряда.
Примеры кодов
Для m  (2m-1, 2m-1-m) код Хэмминга
sk | sk-1 | .. | s2 | s1
k - разрядное двоичное число
Это систематический код, с m информационными и k = (n-m) проверочными битам. Код Хэмминга является кодом с проверкой на четность, с той лишь разницей, что эта проверка производится k раз.
При каждой проверке охватывается часть информационных символов и один избыточный, при этом получается один контрольный символ.
Если результат проверки дает четное число, то контрольному символу присваивается значение ‘0’, если нечетное – ‘1’.
Пусть передается слово

## Slide 18
Пример
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
№ проверок | Контролируемые биты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | …
2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | …
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | …
4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 25 | 26 | …
5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | …
6 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | …
Проверочные биты
s2
s1
s3
s4
Целесообразно выбирать такое размещение проверочных символов в кодовой комбинации, при которой каждый из них включается в минимальное число проверяемых групп (лучше в одну).
Порядок проведения кодирования и проверок
s1 = u1u3u5u7u9u11  …
s2 = u2u3u6u7u10u11…
s3 = u4u5u6u7u12u13…
s4 = u8u9u10u11u12u13…
Позиции контрольных битов

## Slide 19
Алгоритм декодирования кода Хэмминга:
Провести проверку всех битов чётности
Если все биты чётности верны, то перейти к п 5.
Вычислить сумму номеров всех неправильных битов чётности
Инвертировать содержимое бита, номер которого равен сумме, найденной в п.3
Исключить биты чётности , передать правильный информационный код
Избыточность кодов Хемминга для различных длин передаваемых последовательностей
Число информационных битов | Число контрольных битов | Избыточность, L
8 | 4 | 1,50
16 | 5 | 1,31
32 | 6 | 1,06

## Slide 20
Для обнаружения и исправления одиночной ошибки соотношение между числом информационных разрядов nи и числом корректирующих разрядов nк должно удовлетворять следующим условиям:
При этом подразумевается, что общая длина кодовой комбинации n=m+k
Для практических расчетов при определении числа контрольных разрядов кодов с минимальным кодовым расстоянием d0min = 3 удобно пользоваться выражениями:
Если известна длина полной кодовой комбинации n
2. Если при расчетах удобнее исходить из заданного числа информационных символов m
При построении кодов перед разработчиками стоит задача определения числа добавочных, корректирующих символов k, или исходя из числа информационных разрядов m, либо из общей длины кода n.

## Slide 21
Для кодов, обнаруживающих все трехкратные ошибки (d0min = 4)
Для кодов длиной в n символов, исправляющих одну или две ошибки (d0min = 5),
Для практических расчетов можно пользоваться выражением
Для кодов, исправляющих три ошибки (d0min = 7),

## Slide 22
Для кодов, исправляющих S ошибок (d0min = 2S + 1),
В настоящее время разработаны десятки кодов, которые теоретически могут обнаруживать произвольное количество ошибок.
Выражение слева известно как нижняя граница Хэмминга, а выражение справа как верхняя граница Варшамова — Гильберта.