## Slide 1: Вызов подпрограмм
FIRST UP CONSULTANTS
Возврат из подпрограмм
Передача параметров

## Slide 2: Вызов подпрограмм
Подпрограмма, в зависимости от выполняемых ею функций, может требовать передачи из вызывающей программы определенных данных (аргументs, параметры), возвращать в вызывающую программу результаты вычислений или обходиться и без того, и без другого.
Подпрограммы в ассемблере
Не существует формального деления подпрограмм на процедуры и функции.
Для применения подпрограмм нужно решить - Способы размещения и Вызов подпрограммы для нужной архитектуры.

## Slide 3: Способы размещения
Размещение процедуры в начале сегмента кода
…
.code
myproc proc near
ret
myproc endp
start proc
call myproc
…
start endp
end start
Размещение процедуры в конце программы
…
.code
start proc
call myproc
…
start endp
myproc proc near
ret
myproc endp
end start
Промежуточное расположения тела процедуры
.code
start proc
jmp ml
myproc proc near
ret
myproc endp
ml:
…
start endp
end start

## Slide 4: Сравнение
Базовых решений работ с подпрограммами
Вызов подпрограмм для архитектуры x86
Подпрограммы представляют собой метку, по которой располагается код. Заканчивается подпрограмма инструкцией ret.
prints_HelloWorld:
mov ah, 0x9
mov dx, hello
int 0x21
ret
Чтобы вызвать подпрограмму используется инструкция call:
call prints_HelloWorld
Вызов подпрограмм для архитектуры ARM
Каждый процессор имеет регистр Program Counter, который хранит адрес инструкции, которую нужно выполнить в данный момент.
ADD LR, PC, #after LDRB R2, [R1], #1
B strcpy STRB R2, [R0], #1
After TST R2, R2
other code BNE strcpy
strcpy MOV PC, LR
Рассмотренный пример использования регистров LR и PC для вызова подпрограммы strcpy.

## Slide 5: Сравнение
Базовых решений работ с подпрограммами
Вызов подпрограмм для архитектуры AVR
Аналогично архитектуре x86 используются команды перехода к подпрограмме CALL (ICALL, RCALL, CALL) И команда возврата из подпрограммы RET.prints_HelloWorld:
…
RCALL Wait ;вызов подпрограммы
RJMP Start ; Зациклим программу.
Wait: LDI R17, Delay ; Загрузили длительность задержки
M1: DEC R17 ; Уменьшили на 1
NOP ; Пустая операция
BRNE M1 ; Длительность не равна 0? Переход если не 0
RET ; возврат из подпрограммы

## Slide 6: Таблица
Команды передачи управления (безусловной)
 | Действие
Команда безусловного перехода | JMP
Команды условного перехода | JE,JNE,JG,JGE,JC,JLE,JA,JAE,JB,JBE…JCXNZ
Команды организации циклов | LOOP,LOOPE,LOOPNE
Команды перехода с возвратом | CALL,RET,INT,IRET

## Slide 7: Сравнение
Базовых решений способа передачи данных
Передача аргументов через регистры
Ограничения на способ передачи аргументов через регистры:
небольшое число доступных для пользователя регистров;
нужно постоянно помнить о том, какая информация в каком регистре находится;
ограничение размера передаваемых данных размерами регистра. Если размер данных превышает 8, 16 или 32 бита, то передачу данных посредством регистров произвести нельзя. В этом случае передавать нужно не сами данные, а указатели на них.
Передача аргументов через стек
Суть этого способа заключается в том, что вызывающая процедура самостоятельно заносит в стек передаваемые данные, после чего передает управление вызываемой процедуре.
Стек обслуживается тремя регистрами:
ESS — указатель дна стека (начала сегмента стека);
ESP — указатель вершины стека;
EBP — указатель базы.

## Slide 8: Таблица
Команды вызова подпрограмм и возврата из них
 | CALL ADR | C⊗ ADR | RET | R⊗
Действие | Безусловный вызов подпрограммы по адресу ADR с сохранением адреса возврата в стек | Вызов подпрограммы по адресу ADR при выполнение условия <⊗> | Безусловный возврат из подпрограммы на адрес, считанный из стека | Возврат из подпрограммы при выполнении условия <⊗>
Описание | Циклов: 5 | Циклов: 3/5 | Циклов: 1/3 | Циклов: 1/3
 | Байтов: 3 | Байтов: 3 | Байтов: 1 | Байтов: 1
 | RF: не изменяются | RF: не изменяются | RF: не изменяются | RF: не изменяются

## Slide 9: вызов процедуры
.586
.model flat, stdcall
.stack 4096
.data
.code
proc_1 proc ; начало процедуры
push ebp ; пролог: сохранение EBP
mov ebp, esp ; пролог: инициализация EBP
mov eax, [ebp+8] ; доступ к аргументу 4
mov ebx, [ebp+12] ; доступ к аргументу 3
mov ecx, [ebp+16] ; доступ к аргументу 2
с передачей аргументов через стек
pop ebp ; эпилог: восстановление EBP
ret 12
proc_1 endp
main proc
push 2
push 3
push 4
call proc_1
ret
main endp
end main
Для доступа к аргументу 4 достаточно сместиться от содержимого ebр на 8 байт
4 байта хранят адрес возврата в вызывающую процедуру, и еще 4 байта хранят значение регистра ebр, помещенное в стек данной процедурой
, для аргумента 3 — на 12 и т. д.

## Slide 10: Благодарим за внимание
FIRST UP CONSULTANTS